## Slide 1: Okosóra készítése Készítette: Konzulens: Nemes Balázs Boldizsár Dr. Iváncsy Szabolcs
Projektfeladat mechatronikusoknak (VIAUM039)

## Slide 2: Feledat leírása, célkitűzések
A feladat célja egy viselhető, okos funkciókkal ellátott óra készítése volt
Okos funkciók:
  Dátum és idő pontos kijelzése
  Beállítható ébresztések
  Időzítő
  Vezeték nélküli kommunikáció
  Alacsony energiafogyasztás

## Slide 3: Hardver kiválasztása
Mikrovezérlő:
  Arduino Nano 33 IoT
  Előnyök:
    Magas órajel (48MHz)
    Integrált WiFi- és Bluetooth modul
    RTC modul
    Jó fejlesztői környezet
  Hátrányok:
    A feladathoz relatív nagy méret
    Ár
Perifériák:
  WaveShare 1.28 inch kerek LCD kijelző
  Nyomógombok
  Rezgő motor
  Elektromágneses hangjelző

## Slide 4: Szoftver fejlesztése
Gyártói LCD kezelő szoftver
  A Waveshare által kiadott szoftver debug-olása, mikrovezérlő specifikus beállítása
  LCD kezelése SPI-n keresztül
  Alapvető funkciók
    String-ek, számok kiírása
    Szakaszok, egyszerűbb geometriai formák rajzolása (téglalap, kör)
    Megjelenő formák, karakterek tükrözése, forgatása
  Felbontás: 240x240 px

## Slide 5: Szoftver fejlesztése
A feladathoz szükséges struktúrák, könyvtárak
  Dátum struktúra (év, hónap nap, óra, perc, másodperc tagokkal)
  Ébresztés struktúra (dátum, név, rendszeresség és stílus tagokkal)
  Ezeket kezelő függvények
Kijelzést könnyítő, fő kódot egyszerűsítő könyvtárak
  Header fájl formájában
  LCD és pin setup
  Idő kiíratás
  WiFi kezelés
  RTC modul kezelés

## Slide 6: Szoftver fejlesztése
Fő program
Időbeli pontosság
  Minél kevesebb számítás a program futása közben
  Gombok interrupt-ként -> nem csak a program egy adott pontján érzékeli a megnyomásukat
  RTC miatt egyszerű timer interrupt (pl.: képernyő frissítése másodpercenként)
  Dátum típusban DATE és TIME tagok -> elég csak ezt a kettőt összehasonlítani -> kevesebb számítás
  NTP szerverről pontos idő lekérése
Függvények kiszervezése -> átláthatóbb

## Slide 7: Szoftver fejlesztése
Három üzemmód:
  Sleep mode
    LCD kikapcsolva -> fogyasztás csökkentése
    Beállított ébresztések monitotozása
  Active mode
    LCD bekapcsolva
    Interakció a programmal
    Beállítások
  Alarm mode
    LCD bekapcsolva
    Beállítástól függően hangjelzés/rezgés

## Slide 8: Szoftver fejlesztése
Aktív üzemmód menü-szerkezete
Time display
  Quick watch
    5 másodpercre bekapcsolja a képernyőt és kijelzi az időt
  Permanent time display
    Tetszőleges ideig mutatja az időt
Alarm set
  Ébresztő kiválasztása
    Ébresztés idejének megadása
    Stílus megadása (néma/rezgő/hangos)
    Rendszeresség (naponta, hetente, havonta)
Settings
  Óra formátum (analóg/digitális)
  Szundi idejének beállítása
Timer
  Időzítő beállítása
  Visszaszámlálás
  Hangjelzés, ha lejárt
Alarm üzemmód
  Aktív ébresztés
    Kikapcsolás (BTNOFF)
    Szundi (összes többi BTN)

## Slide 9: Használat
Öt nyomógomb
  Négy fő gomb
    Alul, felül, jobb- és baloldalt, kijelző alá beépítve (aktiválás az LCD lenyomásával)
    Sleep üzemmódból való felébresztés
    Szundi aktiválása
    Jobb-bal
      Navigálás a főmenük között
      Mentés, elvetés
    Fel-le
      Főmenü és almenük közötti átjárás
      Értékek beállítása
  Off gomb
    Ébresztés és időzítő jelzésének kikapcsolása

## Slide 10: Tervek a továbbfejlesztésre
Mikrofon és hangszóró beépítése
  Kihangosító médiaeszközként való használat
Bluetooth-kommunikáció okostelefonnal
  Ébresztések küldése, szerkesztése
  Esetleg naptár szinkronizálása
  Háttér/számlap beállítás
Giroszkóp beépítése
  Lépésszámlálás
  Képernyő bekapcsolása, ha hirtelen vízszintes helyzetbe mozdítjuk (megnézzük az időt)
Ébresztések kezelése
  Ki- és bekapcsolás (ébresztés aktiválása)
  Stílus, ismétlés átállítása
Esztétikai fejlesztések
  Nagyobb méretű betűk, számok
  Kijelzett Stringeket, számokat középre rendező függvények
  Már nem aktuális objektumok automatikus maszkolása (felülírása)
  Analóg mutatók teljes hosszban való kirajzolása

## Slide 11: Látványterv

## Slide 12: Köszönöm a figyelmet!